Calage de l’inclinaison des flaperons

Pour régler l’inclinaison des flaperons aux angles donnés (- 6° , 0° , 10°,  15° ,  25° )( photo 1 ) et ainsi déterminer les positions du levier de commande sur la console , il y a au moins deux méthodes , la première datant du début du 20 siècle et encore utilisée aujourd’hui , surtout par les Bretons ( photo 2) , et la méthode du 21 e siècle qui consiste a utiliser un I-pod ou I-phone ( photo 3 ).

12 3 4

Télécharger l’application gratuite « Carpenter  ( niveau ) « ( photo 4 )  et coller a l’aide d’un adhésif double face et d’un morceau de styrodur l’I-pod sur le flaperon ( photo 5 ), aligner les flaperons avec le bord de fuite des saumon ce qui donne la position neutre ( photo 6 ) , brider le levier de commande en position neutre dans l’alignement du levier de frein ( photo 7 ) régler les différentes biellettes ( photo 8) de façon à avoir le maximum d’angle en négatif et en positif ( - 5,5° et 23° ) étant le maximum que j’ai pu obtenir ).

56

7             8

Tailler l’encoche pour la position 0 .

Déplacer le levier à fond vers l’avant pour avoir la position négative , tracer et faire l’encoche .

Déplacer le levier vers l’arrière pour afficher sur le niveau de l’I-pod 10° , tracer et faire l’encoche , et ainsi de suite pour les autres positions