# Gaine de radiateur démontable

Apres avoir préparé la gaine comme décrit dans la doc du concepteur , y introduire le radiateur et tenir l’ensemble par deux sangles .

Faire les trous dans la PF suivant le plan de Serge , il faudra sans doute les tirer un peu (le plan de Serge n’étant pas juste ) pour positionner la gaine dans l’axe de l’avion .

Présenter la gaine comme si vous deviez la coller définitivement , on s’aperçoit que la sortie et l’entrée du radiateur sont très près du future revêtement du fuselage .

Donc , surbaisser l’arrière de la gaine pour avoir la côte X du rebord inférieur radiateur par rapport au planché de 400 mm , repérer la position de la gaine .

La gaine étant surbaissée , le creux sous la gaine pour le débattement du train ne suffisant plus , en refaire un , plus accentué de façon a avoir le débattement du train comme indiqué dans la doc de Serge .

Coller la gaine sur la PF

Fabriquer le support central avant qui maintiendra la gaine par trois vis M 4 ( trois inserts alu M 4 seront collés a la résine dans le support ) .

Couper la gaine pour fabriquer les manchons a 2,5 cm de la PF .

Remettre la gaine en place en la faisant tenir par le support central et du scotch a l’intérieur des entrées d’air ( ne pas oublier de mettre du scotch aussi tout autour des morceaux de gaine collés sur la PF ) et strater .

Fabrication du support arrière , faire le même support que sur l’avion a J-J Ballot , mais au lieu qu’il soit collé , il est fixé par quatre vis M 5 sur le cintre avant .

Faire deux tapons au floc entre le support arrière et la gaine et les percer pour y mettre deux   boulons M 4

Etanchéité de la sortie d’air avec le revêtement cp du dessus du fuselage :

Faire un bourrelé avec de la patte a modelé et du scotch et couler du microballon , ( ce bourrelé sera ajusté plus tard ) , une fois sec , déposer la gaine pour travailler le bourrelé et lui donner une belle forme .

Faire sur le coté de la gaine haute une sortie de chauffage style Pennec ou sur l’arrière style Ballot .

Remonter et fixer l’ensemble sur le fuselage et coller les six baguettes reliant la PF au cintre ( laisser un bon centimètre entre les deux baguettes du haut et la «  gueule «  de la gaine ) et répartir harmonieusement les autres.

Pour fignoler le joint d’étanchéité du haut de la gaine ,préparer un morceau de CP scotché , mettre du microllalon et appliquer le cp préfigurant le future revêtement en cp du fuselage

Pour l’isolation , déposer l’ensemble et coller y ( sur la partie haute seulement , la partie basse ne chauffant pas ) de isolant mince ( cinq couches : alu – plastique a bulles – mouse – plastique a bulles – alu , de 10 mm environ ) acheté chez un marchand de matériaux et collé a la colle MS 9

.

Gaine finie

ATTENTION , cette méthode n’est pas approuvée par le concepteur , si malgré tout , vous décidez de la faire , le département d’état niera avoir eu connaissance de vos agissements .