Remorque à Bruno

Le porte-avion « USS Enterprise  «

## Récupérer à la casse un train AR de 205,305,405,ou AX ou autres, ça c’est  pour les vrais !!!!!! le coût moyen est de 50 euros

## Ou pour les autres, vous en achetez un neuf spécial remorques, compter 150 euros + 60 de roues+ port 60

## Il y a de nombreux vendeurs  sur le net , vous y trouverez tous les accessoires

Vous avez aussi sûrement localement des sociétés comme « remorque center »  ,ou autres qui vendent ce genre de matériel

http://www.direct-remorque.com/accessoires/francais/liste2.asp?cat=63&scat=180

CODE PTAC en Kg EAB en mm l Voie moyeu en mm Entraxe moyeu Déport en mm 41002 450 942 985 1175 4TR 115 95

Sur celui de la casse

Pour alléger vous pouvez enlever tout ce qui est freins

Pour ceux qui ont un tour, supprimer les tambours et garder le moyeu (pas indispensable )

Bruno pour faire une remorque basse a acheté des roues de petites remorques en 8 pouces

Vous pouvez je pense garder les roues normales et vous surbaissez la remorque, en réglant les barres de torsion ( mais ça diminue l’amplitude d’amortissement ), je l’ai déjà fait plusieurs fois avec différents essieux,

j’ai déjà fait des remorques avec essieux de 205, mais oublié comment j’ai fait

Je ne peux pas vous donner la recette, en général les barres sont cannelées en bout, vous les démontez et vous décalez les cannelures

Vous trouverez tout ça dans la RTA de la 205 à la fin

Maintenant attaquons-nous aux choses sérieuses, ça va vous changer de l’avion, la c’est du lourd, et vous allez pouvoir laisser aller votre imagination !!!!!!

Il va d’abord falloir faire un châssis

Prendre du tube carré de 40X40 pour la partie qui supporte le train ,le reste du châssis est fait avec du U de 50X25 pour avoir un châssis à l’aspect plus fin , voir le plan pour la construction, vous pouvez aussi tout faire avec du carré de 40X40 ,ou faire comme vous voulez pour une fois.

Comme l’empattement de l’avion est un peu large ( tout en restant dans le gabarit routier ) il vaut mieux prévoir des rallonges latérales démontables, et même une rallonge AR si vous voulez, car il faut penser en faire un usage un peu plus général que de transporter l’avion chez le peintre et au terrain, ça peut servir aussi à pas mal de choses

Ce type de remorque avec des roues très en arrière à l’inconvénient de pas mal charger le timon et l’arrière de la voiture, c’est pour cela qu’il faut prévoir une rallonge arrière pour pouvoir  mieux repartir certaines charges quand c’est possible

Il va falloir mettre une roue jockey, (15 euros)

c’est très pratique surtout avec les charges qu’il y a sur l’avant certaine fois

| Roue télescopique diamètre 34 Galet de 160x40 mm Hauteur fermée : 530 mm Charge à la flèche : 75 Kg Poids : 2,8 Kg Prix TTC : 15,00 € |  |
| --- | --- |

Bien sur mettre une tête d’attelage  pour la boulle (13 euros )

| Boîtier d'attelage tube carré diamètre 60 A boulonne Prix TTC : 13,00 € r |  |
| --- | --- |

Un rail central pour la roue AV, ou une moto

Il faut aussi des feux et une plaque ,

vous pouvez aussi faire une rampe rapportée dissociée de la remorque

Comme elle est basse, les feux sont au-dessus pour être dans les normes !!!!

Voici les normes

http://www.drire.gouv.fr/pays-de-la-loire/vehicules/procedures/pdf/CRR11-00.pdf

2 RAMPES, je pense suffisent, la roue AV est tenue en l’air  en appuyant sur l’arrière de la machine

2 rampes galvanisées 400 Kg 1m83 x 22,5 cm Prix TTC : 72,00 €

| Garde-boue plastique Type de roue : 8 pouces A = 500 B = 190 C = 160 Prix TTC : 8,00 € |  |
| --- | --- |

on peut s’en faire en tôle , ou ne pas en mettre du tout.

Les Plans :